## Slide 1
DIAGNÓSTICO OPERACIONAL · FASE E1
Optimización de la Gestión de
Inventarios y Abastecimiento
Línea Base certificada con datos saneados y dictamen pericial sobre las quejas gerenciales de desabastecimiento e inventario inerte.
EMPRESA
E2 SAS — Mobiliario Metálico
HORIZONTE AUDITADO
21 meses (jul. 2024 – mar. 2026)
ESTADO
Línea Base certificada
Producción 4.0 / Énfasis 2 — Universidad de Medellín

## Slide 2
AGENDA
Qué vamos a demostrar hoy
01
Veredicto ejecutivo
Las dos quejas de la Junta, confirmadas o refutadas con datos
02
Auditoría y saneamiento
Cómo se depuraron 21 meses de transacciones reales
03
Queja 1 — Lámina
Por qué se agota el insumo crítico en planta
04
Queja 2 — Plata muerta
Por qué el 71.67% del catálogo no rota
05
Scorecard de Línea Base
KPIs AS-IS vs. TO-BE en pesos
06
Plan de acción
Hoja de ruta de ingeniería para la Fase E2
E2 SAS · Optimización de Gestión de Inventarios y Abastecimiento · Sustentación Junta Directiva
2 / 15

## Slide 3
RESUMEN EJECUTIVO
Veredicto pericial: las dos quejas son 100% ciertas
QUEJA 1 · CONFIRMADA
Desabastecimiento de lámina
“Se nos agota la lámina cuando más pedidos tenemos, y llega más tarde de lo que dice el sistema.”
20.8 días
Lead time real vs. 12.1 días en el ERP (+71.5%)
2.80%
Cumplimiento a tiempo (OTIF) de proveedores
$3.801.600.000
COP en riesgo por paradas de planta
QUEJA 2 · CONFIRMADA
Plata muerta en bodega
“Tenemos la bodega llena de cosas que casi no se mueven, mientras nos falta lo importante.”
71.67%
301 de 420 SKUs sin una sola salida en 21 meses
$3.550.022.309
COP de capital inmovilizado (53.99% del inventario)
$887.505.577
COP / año drenados en costo de posesión
E2 SAS · Optimización de Gestión de Inventarios y Abastecimiento · Sustentación Junta Directiva
3 / 15

## Slide 4
CONTEXTO DEL ENCARGO
Una crisis de doble vía en la cadena de abastecimiento
E2 SAS fabrica mobiliario metálico para oficina (escritorios, archivadores, estanterías, sillas, módulos y lockers) y abastece clientes corporativos, distribuidores y entidades públicas. La operación enfrenta simultáneamente dos fallas opuestas:
1
Desabastecimiento intempestivo
Insumos críticos (lámina) se agotan y detienen las líneas de ensamble, incumpliendo compromisos comerciales.
2
Sobre-inmovilización de capital
Materiales acumulados en bodega sin registrar movimiento alguno, atrapando efectivo que la empresa necesita.
Metodología del encargo
Auditoría
de 21 meses
›
Limpieza
no destructiva
›
PostgreSQL
(Supabase 3FN)
›
Línea Base
en $ COP
›
Dictamen
pericial
E2 SAS · Optimización de Gestión de Inventarios y Abastecimiento · Sustentación Junta Directiva
4 / 15

## Slide 5
SECCIÓN 2 · AUDITORÍA DE DATOS
8 fuentes crudas, defectos reales, saneamiento no destructivo
Dataset
Registros
Defectos identificados
Tratamiento aplicado
maestro_materiales
440
54 nulos de lead time · 24 variantes léxicas
Deducción empírica por historial de compras
movimientos_inventario
16.195
15 fechas "mes 13" · 466 cantidades negativas
Corrección de formato de fecha · valor absoluto
ordenes_compra
1.471
22 recepciones en año 2035 · 74 órdenes abiertas
Reasignación de año · partición en tránsito
conteo_fisico
420
94 conteos con signo negativo
Conversión a valor absoluto · deduplicación
inventario_inicial
420
Ninguno — 100% íntegro
Tabla madre inmutable (ancla t₀ = jul. 2024)
Resultado: 440 SKUs íntegros · 16.195 transacciones con sentido contable · 1.471 OC particionadas · 131 recetas BOM en 3FN · nueva entidad maestro_productos (18 PT). Ningún registro fue descartado.
E2 SAS · Optimización de Gestión de Inventarios y Abastecimiento · Sustentación Junta Directiva
5 / 15

## Slide 6
SECCIÓN 3 · ARQUITECTURA DE DATOS
Modelo relacional normalizado en Supabase (PostgreSQL 3FN)
MAESTRO_PRODUCTOS
18 productos terminados
MAESTRO_MATERIALES
440 SKUs de materia prima
define
componentes
BOM — 131 recetas
PLAN_PRODUCCION — 378 registros
ORDENES_COMPRA — 1.471 OC
MOVIMIENTOS_INVENTARIO — 16.195
INVENTARIO_INICIAL — tabla madre
CONTEO_FISICO — 420 SKUs
PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD
Llave sintética id_bom = producto || sku_material, garantiza unicidad en las 131 recetas del BOM.
Integridad referencial FOREIGN KEYS en las tablas de hechos impiden transacciones con SKUs huérfanos.
Tabla madre inmutable inventario_inicial ancla el saldo real de partida en t₀ = 1 jul. 2024.
Registro auxiliar de piso Inventario_bodega_JEFE audita el descontrol operativo sin reemplazar el Kardex oficial.
E2 SAS · Optimización de Gestión de Inventarios y Abastecimiento · Sustentación Junta Directiva
6 / 15

## Slide 7
SECCIÓN 4.1 · QUEJA 1
El ERP asume 12 días; el proveedor real tarda 21
Chart: Lead time declarado vs. real (días)
| LT en el ERP | LT real (proveedores)
Días de lead time | 12.11 | 20.78
+71.5%
de desfase: el material llega casi 9 días después de lo previsto por compras.
36.4%
de las compras de lámina las concentran 3 proveedores (PROV-08, 29, 07) con 0.0% de cumplimiento a tiempo.
r = 0.9445
correlación entre producción de muebles y consumo de lámina — el insumo es crítico, no incidental.
Causa raíz vs. síntoma: el desabastecimiento en planta es el síntoma. La causa raíz es que el ERP ordena compras con un lead time irreal (12 días) y sin stock de seguridad probabilístico que absorba la variabilidad real de proveedores.
E2 SAS · Optimización de Gestión de Inventarios y Abastecimiento · Sustentación Junta Directiva
7 / 15

## Slide 8
SECCIÓN 4.1 · QUEJA 1
97.2% de las órdenes de lámina llegan en mora
Chart: OTIF de lámina — 107 OC cerradas
| A tiempo (3 OC) | En mora (104 OC)
OTIF | 2.8 | 97.2
1.167
eventos de desabastecimiento registrados en los 21 meses auditados
9.80 días
de mora promedio por pedido de lámina (máximo: 39 días)
19 / 21
meses con caídas del Plan Maestro de Producción
753
muebles sin producir (lucro cesante: 30% margen de contribución PT)
E2 SAS · Optimización de Gestión de Inventarios y Abastecimiento · Sustentación Junta Directiva
8 / 15

## Slide 9
SECCIÓN 5.3 · QUEJA 1
Exposición económica al riesgo de parada de planta
$3.801.600.000
COP en riesgo por horas de mora expuestas a parada de planta
1.056 días de mora acumulada × 8 horas-turno/día × $450.000 COP/hora = 8.448 horas-turno expuestas
Impacto financiero dual: $450.000 COP/hora en costos fijos de planta parada + 30% de margen de contribución perdido por 753 muebles no entregados (lucro cesante comercial).
12.1 → 20.8 d
Lead time ERP vs. real
2.80%
OTIF proveedores
8.448 h
Riesgo acumulado
E2 SAS · Optimización de Gestión de Inventarios y Abastecimiento · Sustentación Junta Directiva
9 / 15

## Slide 10
SECCIÓN 4.2 · QUEJA 2
7 de cada 10 SKUs no tuvieron una sola salida en 21 meses
Chart: Composición del catálogo (420 SKUs)
| Activos — 119 SKUs (28.33%) | Plata muerta — 301 SKUs (71.67%)
Catálogo | 119 | 301
119 SKUs activos
consumen $60.851 millones COP en materiales que sí mueven producción
301 SKUs inertes
acumulan 123.396 unidades — el saldo físico de marzo 2026 es idéntico al de julio 2024
30 materias primas (7.14%)
mueven el 80.16% del valor consumido — Pareto Clase A
360 SKUs Clase C
aportan <5% a manufactura pero absorben 58.13% del espacio y capital
E2 SAS · Optimización de Gestión de Inventarios y Abastecimiento · Sustentación Junta Directiva
10 / 15

## Slide 11
SECCIÓN 4.2 · QUEJA 2
$3.550 millones COP inmovilizados en las 8 familias
Chart: Capital de plata muerta por familia de material ($ millones COP)
| Adhesivos | Tubería | Empaques | Correderas | Pinturas | Tornillería | Láminas | Vidrios
Capital inerte ($M COP) | 675 | 596 | 451 | 448 | 408 | 364 | 311 | 293
Ningún componente concentra la falla: las 8 familias tienen plata muerta — la causa raíz es estructural, no puntual.
E2 SAS · Optimización de Gestión de Inventarios y Abastecimiento · Sustentación Junta Directiva
11 / 15

## Slide 12
SECCIÓN 5.3 · QUEJA 2
El inventario tarda más de 2 años en rotar una sola vez
0.4956
veces/año — Índice de Rotación (ITR)
vs. 6-8 veces/año en la industria
736.5 días
de cobertura (DSI) — 24.5 meses de stock
vs. meta razonable de 60 días
$887.505.577
COP / año en costo de posesión (H = 25%: oportunidad, bodegaje, seguros, deterioro)
$1.553.134.760
COP ya drenados de forma acumulada en los 21 meses evaluados
$117.680.000
COP en gasto administrativo por emisión de 1.471 órdenes de compra
E2 SAS · Optimización de Gestión de Inventarios y Abastecimiento · Sustentación Junta Directiva
12 / 15

## Slide 13
SECCIÓN 5 · SCORECARD MAESTRO
Línea Base (AS-IS) vs. meta de optimización (TO-BE)
Indicador
Línea Base
(AS-IS)
Meta
(TO-BE)
Brecha
OTIF de lámina
2.80%
≥ 95.00%
-92.2 pp
Desfase de lead time
+8.66 d
0.00 d
+71.5%
Cumplimiento MPS
90.5%*
≥ 99.50%
19/21 meses
Índice de Rotación (ITR)
0.4956 x/año
≥ 6.00 x/año
-91.7%
Días de Cobertura (DSI)
736.5 d
≤ 60.00 d
+676.5 d
Plata muerta / inventario
53.99%
≤ 5.00%
+48.99 pp
Catálogo sin movimiento
71.67%
0.00%
301 SKUs
* Cumplimiento del Plan Maestro con caídas en 19 de 21 meses evaluados.
E2 SAS · Optimización de Gestión de Inventarios y Abastecimiento · Sustentación Junta Directiva
13 / 15

## Slide 14
SECCIÓN 6 · FASE E2
Hoja de ruta de ingeniería para la siguiente fase
QUEJA 1 · Abastecimiento y lámina
1
Calibrar Lead Time en el ERP
de 12.1 a 21 días reales
2
Punto de Reorden dinámico
ROP = d̄·LT̄ + SS probabilístico
3
Stock de seguridad ante doble variabilidad
CSL óptimo con cu = 30% margen PT vs co = 25% anual (H)
4
Acuerdos SLA con penalización
para proveedores críticos PROV-08 y PROV-29
QUEJA 2 · Plata muerta
1
Monetización inmediata
devolución a proveedores y remate (15-20% dto.)
2
Racionalización de catálogo
de 420 a ≤ 120 SKUs homologados
3
Política diferenciada Clase A/B
(Q,R) con EOQ para 30 SKUs Clase A
4
Compras Clase C bajo MTO
make-to-order, sin inventario especulativo
E2 SAS · Optimización de Gestión de Inventarios y Abastecimiento · Sustentación Junta Directiva
14 / 15

## Slide 15
EN SÍNTESIS
Datos limpios, arquitectura 3FN
y una Línea Base en pesos reales
Las dos quejas de la Gerencia quedan confirmadas al 100% con evidencia transaccional. Hoy entregamos el diagnóstico y la Línea Base contra la cual mediremos la optimización en la Fase E2.
$3.801.600.000
COP en riesgo — Queja 1
$3.550.022.309
COP inmovilizados — Queja 2
$887.505.577
COP / año de drenaje continuo
Gracias — quedamos atentos a las preguntas de la Junta Directiva y el jurado evaluador.
15 / 15